Tableau 1 : Résultats en degrés pour tracer les angles horaires "H" sur le plateau d'un cadran solaire vertical pour la

latitude de 48º 45’ (48( 27’).

Les heures sur le cadran solaire.       Déplacement de l’angle horaire h 	      tg  h	          Latitude du lieu:         Résultat de l’angle H sur le plateau.

Avant-midi	       Après-midi	  du Soleil. À l’heure et à l’intervalle		            Lat. : 48( 45’             Le déplacement de l’ombre du

de 15 minutes de chaque heure.		         cos de L = 0.633        Soleil sur le plateau coïncide avec H(				   Décimale au	   Décimale au	 			           Décimale au		Décimale au

soixantième               centième 				            soixantième		  centième

12 H 00	        12 H 00	           0		         0		       0		  0.633		      0		        0

11 H 45	        12 H 15	       3º 45’ 	      3º 75’ 	   0.066 		  0.633 		   2º 23’		    2º 39’

11 H 30 	        12 H 30 	       7º 30’ 	      7º 50’	   0.132		  0.633		   4º 46’	 	    4º 78’

11 H 15	        12 H 45	     11º 15’ 	    11º 25’ 	   0.199 		  0.633		   7º 10’		    7º 18’

11 H 00	        13 H 00	        15º		       15º 		   0.268		  0.633		   9º 37’		    9º 63’

10 H 45	        13 H 15	     18º 45’	    18º 75’	   0.339		  0.633		 12º 06’		  12º 11’

10 H 30	        13 H 30	     22º 30’	    22º 50’	   0.414		  0.633		 14º 41’		  14º 68’

10 H 15	        13 H 45	     26º 15’	    26º 25’	   0.493		  0.633		 17º 19’		  17º 33’

10 H 00	        14 H 00	        30º		       30º		   0.577		  0.633		 20º 04’		  20º 06’

9 H 45 	        14 H 15	     33º 45’	    33º 75’	   0.668		  0.633		 22º 55’		  22º 92’

9 H 30	        14 H 30	     37º 30’	    37º 50’	   0.767		  0.633		 25º 53’		  25º 90’

9 H 15	        14 H 45	     41º 15’	    41º 25’	   0.877		  0.633		 29º 02’		  29º 04’

9 H 00	        15 H 00	        45º  	       45º		      1		  0.633		 32º 20’		  32º 33’

8 H 45	        15 H 15	     48º 45’	    48º 75’	   1.140		  0.633		 35º 49’		  35º 82’

8 H 30	        15 H 30	     52º 30’	    52º 50’	   1.303		  0.633	               39º 31’		  39º 52’

8 H 15	        15 H 45	     56( 15’	    56( 25’	   1.497 	                0.633		 43( 27’		  43( 46’

8 H 00	        16 H 00	        60(  	       60(		   1.732		  0.633		 47( 37’		  47( 62’

7 H 45	        16 H 15	     63( 45’	    63( 75’	   2.028		  0.633		 52( 05’		  52( 09’

7 H 30	        16 H 30	     67( 30’	    67( 50’	   2.414		  0.633		 56( 47’		  56( 80’

7 H 15	        16 H 45	     71( 15’	    71( 25’	   2.946		  0.633		 61( 48’		  61( 80’

7 H 00	        17 H 00	        75(		       75(		   3.732 		  0.633		 67( 03’		  67( 05’

6 H 45 	        17 H 15	     78( 45’	    78( 75’	   5.027 		  0.633		 72( 33’		  72( 55’

6 H 30	        17 H 30	     82( 30’	    82( 50’	   7.596		  0.633		 78( 15’		  78( 25’

6 H 15   	        17 H 45  	     86( 15’  	    86( 25’   	 15.257   	  0.633  		 84( 05’  	  84( 09’

6 H 00             18 H 00 	        90(  	       90(  	      0(  		  0.633  		    0(  		     0(

( Pour trouver H, il faut utiliser l’équation suivante : tg  H =  cos L  X  tg h