Tableau 1 : Résultats en degrés pour tracer les angles horaires "H" sur le plateau d'un cadran solaire horizontal pour la

latitude de 48º 45’ (48( 27’).

Les heures sur le cadran solaire.       Déplacement de l’angle horaire h 	      tg  h	          Latitude du lieu         Résultat de l’angle H sur le plateau.

Avant-midi	       Après-midi	  du Soleil. À l’heure et à l’intervalle		            Lat. : 48( 45’             Le déplacement de l’ombre du

de 15 minutes de chaque heure.		         sin de L = 0.748        Soleil sur le plateau coïncide avec H(				   Décimale au	   Décimale au	 			           Décimale au		Décimale au

soixantième               centième 				            soixantième		  centième

12 H 00	        12 H 00	           0		         0		       0		  0.748		      0		        0

11 H 45	        12 H 15	       3º 45’ 	      3º 75’ 	   0.066 		  0.748 		   2º 50’		    2º 83’

11 H 30 	        12 H 30 	       7º 30’ 	      7º 50’	   0.132		  0.748 		   5º 38’ 		    5º 64’

11 H 15	        12 H 45	     11º 15’ 	    11º 25’ 	   0.199 		  0.748		   8º 38’		    8º 47’

11 H 00	        13 H 00	        15º		       15º 		   0.268		  0.748		 11º 20’		  11º 34’

10 H 45	        13 H 15	     18º 45’	    18º 75’	   0.339		  0.748		 14º 14’		  14º 23’

10 H 30	        13 H 30	     22º 30’	    22º 50’	   0.414		  0.748		 17º 12’		  17º 21’

10 H 15	        13 H 45	     26º 15’	    26º 25’	   0.493		  0.748		 20º 14’		  20º 24’

10 H 00	        14 H 00	        30º		       30º		   0.577		  0.748		 23º 21’		  23º 35’

9 H 45 	        14 H 15	     33º 45’	    33º 75’	   0.668		  0.748		 26º 33’		  26º 55’

9 H 30	        14 H 30	     37º 30’	    37º 50’	   0.767		  0.748		 29º 50’		  29º 84’

9 H 15	        14 H 45	     41º 15’	    41º 25’	   0.877		  0.748		 33º 16’		  33º 27’

9 H 00	        15 H 00	        45º  	       45º		      1		  0.748		 36º 48’		  36º 80’

8 H 45	        15 H 15	     48º 45’	    48º 75’	   1.140		  0.748		 40º 27’		  40º 46’

8 H 30	        15 H 30	     52º 30’	    52º 50’	   1.303		  0.748	               44º 15’		  44º 26’

8 H 15	        15 H 45	     56( 15’	    56( 25’	   1.497 	                0.748		 48( 14’		  48( 24’

8 H 00	        16 H 00	        60(  	       60(		   1.732		  0.748		 52( 21’		  52( 35’

7 H 45	        16 H 15	     63( 45’	    63( 75’	   2.028		  0.748		 56( 36’		  56( 61’

7 H 30	        16 H 30	     67( 30’	    67( 50’	   2.414		  0.748		 61( 02’		  61( 03’

7 H 15	        16 H 45	     71( 15’	    71( 25’	   2.946		  0.748		 65( 36’		  65( 60’

7 H 00	        17 H 00	        75(		       75(		   3.732 		  0.748		 70( 17’		  70( 29’

6 H 45 	        17 H 15	     78( 45’	    78( 75’	   5.027 		  0.748		 75( 08’		  75( 14’

6 H 30	        17 H 30	     82( 30’	    82( 50’	   7.596		  0.748		 80( 01’		  80( 02’

6 H 15   	        17 H 45  	     86( 15’  	    86( 25’   	 15.257   	  0.748  		 84( 59’  	  84( 99’

6 H 00             18 H 00 	        90(  	       90(  	      0(  		  0.748  		    0(  		      0(

5 H 45  	        18 H 15  	    93( 45’  	    93( 75’             -15.257  	  0.748 	       -84( 59’    5(         -84( 99’   5( 01’(

5 H 30 	        18 H 30 	    97( 30’  	    97( 50’  	  -7.596  	  0.748 	       -80( 01’    9( 58’  -80( 02’    9( 98’

5 H 15   	        18 H 45  	  101( 15’  	  101( 25’ 	  -5.027 		  0.748 	       -75( 08’  14( 51’  -75( 14’  14( 86’

5 H 00	        19 H 00	     105( 		     105( 	 	  -3.732  	  0.748	       -70( 17’  19(	 42’  -70( 29’  19( 71’

4 H 45	        19 H 15	  108( 45’	  108( 75’	  -2.946		  0.748	       -65( 36’  24( 24’  -65( 60’  24( 40’

4 H 30	        19 H 30	  112( 30’	  112( 30’	  -2.414		  0.748	       -61( 02’  28( 58’  -61( 03’  28( 97’

4 H 15	        19 H 45         116( 15’               116( 25’ 	  -2.028		  0.748          -56( 36’  33( 23’  -56( 61’  33( 39’

4 H 00             20 H 00            120(		     120(		  -1.732		  0.748	       -52( 21’  37( 39’  -52( 35(  37( 65’

( Pour trouver H, il faut utiliser l’équation suivante : tg  H =  sin L  X  tg h	 		       ([90º - 84º 99’ = 5º 01’]